### Полезные советы

- Если душ засорился, отвинчивают его сетчатый фильтр, а затем попеременно кладут в концентрированный раствор уксуса и прополаскивают до тех пор, пока известковый налет не растворится.

- Трубы, на которых постоянно выступают капли конденсационной влаги, обматывают полосами холста или полотна. После этого вода уже не стекает. Чтобы материал не покрывался плесенью, полосы нужно время от времени менять.

- Гвозди держатся в дереве лучше, если их забивать немного с наклоном. Два гвоздя, забиваемых рядом, должны составлять латинскую букву «У». В кирпичную стену гвоздь забивать лучше, если предварительно намазать его жиром.

- Шурупы легче ввинчивать, если их резьбу предварительно смазать мылом или вазелином.

- Зазоры между стеклом и алюминиевой рамой хорошо уплотнить полосками войлока или резины. К раме стекло крепится накладываемыми сверху алюминиевыми или пластиковыми полосками на винтах. Мягкая прокладка позволит использовать тонкое, а значит, и более легкое стекло.

- Если в ванной комнате стены не выложены кафелем, можно сделать их водонепроницаемыми, оклеив цветной полиэтиленовой пленкой.

- В помещении, где покрасили полы, долго стоит тяжелый запах. От него можно избавиться, если поставить в комнату на 2-3 дня ведро с водой.

- Чтобы при покраске рам не запачкать оконные стекла, нарежьте полосками бумагу и наклейте на стекла мучным или крахмальным клейстером. Дня через два намочите бумагу и снимите.

- Перед покраской металлических каркасов мебели, планок, трубок протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте высохнуть. Краска лучше будет держаться.

- Не смешивайте краски при электрическом свете и на солнце.

- На потолках и стенах иногда образуются трещины, щели. Для приготовления замазки в жидкий, как сметана, столярный клей добавляют, помешивая, зубной порошок или мелко растертый мел. Густой смесью замазывают щели, избыток снимают ножом.

- Многие красят в кухне стены в яркие тона, иногда красные или «под кирпич», оклеивают ихклеенкойс пестрым рисунком. Красный цвет действует возбуждающе, а ведь хозяйке приходится много работать на кухне. Лучше окрашивать стены в светлые, спокойные тона матовой краской - сероватой, желтоватой, зеленоватой. На их фоне хорошо будут смотреться веселые ситцевые занавески и кухонная утварь, например расписной жостовский поднос, хохлом-ская чашка.

- Резать пенопласт очень удобно с помощью электропаяльника. Жало паяльника нужно расплющить, чтобы получилась плоская лопаточка. Срез получается ровный, кромки его не оплавляются.

- Положение лестницы на скате крыши надежно фиксируется при помощи доски, находящейся на втором скате, и длинного гвоздя, вбитого в конец этой доски. Лестница должна зацепляться за гвоздь своей верхней перекладиной.

- Плотно натянув на рабочий конец отвертки кусок резиновой трубки 3 см и вставив в трубку головку шурупа, можно работать отверткой в любом положении, не прибегая к помощи второй руки.

- Замазывать на зиму щели в окнах пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса, очень удобно. На две части гипса берется часть мела и немного воды. Паста ьезаметна на белых рамах, излишки ее легко стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следа облетает с переплетов.

- Отверстие в плитке можно просверлить острым победитовым сверлом, без применения перфорации. Чтобы сверло не соскакивало с гладкой поверхности - наклейте в нужном месте кусочек малярного скотча, или изоленты.

- Для отбивки части стены тонкий шнур обмазывают сухой краской, выбранной для окраски стен, натягивают его по карандашным отметкам и, отведя в сторону, отпускают — на стене остается след.

- Масляные и эмалевые краски плохо пропускают воздух, лучше их не применять для окраски стен жилых комнат.

- На вашем балконе: железную или чугунную решетку перед покраской надо обязательно очистить от старой краски и ржавчины жесткой щеткой из тонкой стальной проволоки, или крупной наждачной шкуркой.

- Металлические предметы, находящиеся под открытым небом красить, надо обязательно в хорошую погоду, чтобы краска легла на сухую поверхность.

- Руки от масляной краски можно отмыть, обычным подсолнечным маслом. Оно не раздражает кожу так - как растворитель.

- Пятна водоэмульсионной краски без труда смываются уксусом.

- На масляных и эмалевых красках при длительном сохранении образуется достаточно толстая пленка. Чтобы она не появлялась, после окончания работы на поверхность краски положите кружок из плотной бумаги, сверху налейте немного олифы.

- Если крышка от банки, где хранится краска, утеряна, верхний край банки по всей окружности намажьте краской и накройте куском стекла таким образом, чтобы краска прилипла к нему.

- Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь.

- Очистить кисть от лака, которым покрывали пол не так просто. Нужны органические растворители, а они редко бывают под рукой. Предлагаем после работы с лаком кисть поместить на сутки в воду. Лак хотя и затвердеет, но будет рыхлым и легко удалится с кисти.

- Как ни ухищряйся при окраске окна, какие меры предосторожности не применяй - стекла все равно запачкаешь. Для их очистки у каждого найдется свой излюбленный прием и приспособление. Многие используют для этого лезвие безопасной бритвы. Но редко кому, очевидно, приходило в голову вставить его, как для бритья, в станочек с ручкой. Попробуйте, очень удобно: быстро и безопасно.

- Обычно составленный эпоксидный клей считается годным к употреблению в течение 2-3 часов, так как при нормальной комнатной температуре он скоро затвердевает. Если вам потребуется почему-либо продлить срок хранения, вынесите клей на мороз или поместите в морозильное отделение холодильника в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. В этом случае его годность продлевается на сутки и более. Конечно, перед работой замороженную эпоксидку необходимо отогреть, например, в посуде с теплой водой.

- Старые обои легко снять, если 2-3 раза смочить горячей водой.

- Голубые, светло-зеленые стены делают комнату как бы свободнее, а комната, окрашенная в коричневый, терракотовый цвет, кажется меньше, но зато уютнее.

- В низких помещениях не рекомендуются панели.

- Выбирать рисунок следует в зависимости от площади и высоты комнаты. Горизонтально расположенный рисунок зрительно снижает высоту помещения, при вертикально расположенном рисунке, наоборот, комната кажется выше. Ромбовидный рисунок создает ощущение большого объема.

- Стены коридоров и передних следует оклеивать обоями более темных тонов, чем жилых комнат.

- Пятна на обоях можно удалить, если смазать их ваткой, смоченной в растворе зубного порошка, а когда порошок высохнет, почистить щеткой. Проделать это несколько раз.

- Жирные пятна с обоев можно удалить ваткой, смоченной в растворе бензина и магнезии. Тампон несколько раз прикладывать к пятну, но не тереть, так как от этого может нарушиться цвет обоев.

- Облицовочные плитки хорошо моются мелом, растворенным в воде. Для этого нужно этим раствором побелить всю стенку или печь из кафеля, а потом протереть сухой тряпочкой. Можно также протирать их керосином или столовым уксусом с водой (1 стакан уксуса на 1 л воды).

- Чтобы запах масляной краски после ремонта быстро исчез, нужно поставить в комнате в двух-трех местах сосуд с соленой водой или же ведро воды, в которое положено немного сена. Можно также натереть головку чеснока и оставить его некоторое время в помещении.

- Чтобы масляная краска не засыхала, нужно на ее поверхность налить тонкий слой подсолнечного масла.

- Нельзя сливать вместе остатки разных красок: получится месиво, которое при покраске никогда не высохнет.

- Краска на кисти не засохнет, если поставить кисть в воду.

- Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды, затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.

- Новые кисти перед употреблением рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом. По мере износа волоса обмотку постепенно уменьшать.

- Чтобы на новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать день-два в воде. Можно также забить в патрон ручки небольшой деревянный клин или же, сняв патрон, налить в него немного лака либо масляной краски (можно силикатного клея), потом надеть на ручку и дать просохнуть.

- Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, чугунные плиты, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20-30 г мыла на 1 л воды).

- Кисточка не всегда оказывается самым удобным инструментом для намазывания клея. Например, при наклейке фотографий хорошо действовать полиэтиленовой пробкой от флакона. Густой клей (резиновый) наливают в нее до краев, переворачивают и, равномерно водя по бумаге, промазывают поверхность. Работа идет быстро, слой получается тонким и ровным.

- Если под обоями образовался бесклеевый пузырь и это место пришлось разрезать, воспользуйтесь медицинским шприцем без иглы наполненный клеем (обойный, ПВА и др.), он поможет впрыснуть его непосредственно в щель. Теперь остается лишь плотно прижать отслоившийся участок и, сняв излишки клея мягкой тряпочкой, дать просохнуть.

- Наносить лак удобнее не кистью, а поролоновым валиком (меховой или ворсовый не годится). Лак порциями наливают на пол и раскатывают ровным слоем. Качество покрытия получается гораздо выше, чем при работе кистью, а дело облегчается и ускоряется в несколько раз